## Slide 1: 烫手的录音笔
本地引擎组 费大勇
2020.08.12

## Slide 2
目 录
content
一、录音笔项目背景
二、实测中的烫手
三、如何解决烫手
四、总结

## Slide 3
录音笔项目背景

## Slide 4
录音笔项目背景
1.录音笔品牌繁多、竞争激烈
2.新一代录音笔需要新的卖点
3.需要在技术上超越竞品，占领技术制高点
4.落地本地实时转写能力，实现离线转写的业界首发

## Slide 5
本地转写技术路线
vad、fea
CTC
CTC-LM
CTC-WFST
PK
result
dec_end
getCTCCOut
encode
decode
ED-LM
ED-WFST
Beam Search
maxengine-lite
1.encode端输出做状态级wfst解码
2.decode端输出做词级wfst解码
3.两个输出分别做二遍后进行pk
Notes: 1.引擎中实现vad、特征提取,送入组件
2.CTC、ED端分别解码，得到各自的识别结果
3.过二遍进一步提升各自的准确率
4.Pk，pk的目的：ED结果识别率高，ctc的结果相对稳定误触发较少

## Slide 6
第一个本地转写版本，充分自测后提供给了录音笔，集成后…

## Slide 7
实测中的烫手

## Slide 8
实测中问题：发热
集成进app后进行实际测试，出现了发热
转写开启前
转写10min后
Notes: 录音笔集成完成，在他们的使用场景下进行测试

## Slide 9
实测中问题：效果
同时反馈识别效果极差的问题
预期差距应在相对10%以内
同样的语料，使用本地转写、云端转写进行测试

## Slide 10
实测中问题
引擎的反应：
对于发热问题：在录音笔上自测一小时，看温度
对于效果问题：拿录音笔实测中dump的音频自测，看效果
文本比对看，引擎自测的识别结果正常
引擎的结论：你集成错了
Notes: 测试介入，和录音笔进行集成、参数检查和效果一致性比对

## Slide 11
事情正在起变化…
实测中问题
Notes: 录音笔的测试那边，做了一组对比试验，复测了110分钟的中文语料，并对其中一台录音笔设备采用了放置冰块的降温措施，测试结果显示，降温对效果提升极为明显；
更换了一台录音笔设备后，自测引擎也出现了发热的问题；

## Slide 12
如何解决烫手

## Slide 13
效果问题的产生原因:
data-buff
本地转写
audio-write
setinput
1.录音笔的默认工作模式为Interactive，可依据负载调频，但当CPU温度超过额定核心最高温度后，负载调频失效，CPU频率主动降低
2.CPU降频后，本地转写实时率下降，导致data-buff中缓存的数据无法及时处理
3.前端持续向data-buff中写音频，音频超过容量后，产生数据覆盖
4.效果问题就是发热问题
如何解决烫手

## Slide 14
引擎算的慢了，继续优化、加速就能解决?
如何解决烫手
并行解码
Int16*int16=int16再累和到32bit
ublstm-bwd x方向15帧并行
1.ctc解码与beamsearch解码并行
2.GEMM 16bit累和
3.ublstm unroll

## Slide 15
优化后的收益
如何解决烫手
吞吐有所提升，发热毫无改善
录音笔反馈，10分钟音频原先9分钟转完，现在7分钟转完

## Slide 16
如何解决烫手
1.录音笔的CPU由4片Cortex-A73（大核）以及4片Cortex-A53构成
2.本地转写运行时maxengine-lite组件中的omp线程设置为4，即4线程跑矩阵乘
录音笔的CPU组成

## Slide 17
降核、降线程就能解决？
降核没有明显降温收益
降核对性能有较大影响
降核、降线程发热虽有改善但不明显，且对性能影响极大
如何解决烫手

## Slide 18
为什么CPU会发热
一个FET的简单示意图
1. CPU指令的执行过程可以简单理解为无数逻辑电路的开开关关
2.逻辑电路是通过FET实现的，开开关关的过程就是FET的不断充、放电过程
3.充、放电的过程中产生热量
4. CPU包含数以亿计的场效应管FET
能耗关系：
C：常数，由制程等因素决定，制程越小，C越小
V：电压
f ：频率
理想状态下，功耗P与频率f成线性关系
分析问题
Notes: CPU包含数以亿计的场效应晶体管FET

## Slide 19
能耗关系：
1.FET充放电需要一定时间，即门延迟，只有在充放电完成后采样才能保证信号的完整性
2.不断提高频率f后，过了某个节点，太快的翻转会造成门延迟跟不上，从而影响数字信号的完整性，进而造成错误
3. 通过提高电压，减小门延迟,让系统稳定下来
4.功耗P与频率f的关系类似 幂函数
分析问题
Notes: CPU包含数以亿计的场效应晶体管FET

## Slide 20
A57、A53功耗与CPU工作频率关系
分析问题

## Slide 21
降频尝试：
1.未降频前，测试10分钟音频，CPU温度为70度
2.降频到1.5G后，发热问题得到改善，但体感温度仍较高
3.继续降频至1.2G后，发热问题进一步改善，测试10分钟音频CPU温度为50度
降频就能解决？
降频可以解决发热问题
解决问题

## Slide 22
降频后的问题
解决问题
效率不足：
1.1.2G频率下出现效果异常，经分析为缓存buff耗尽
2.1.2G频率下引擎自测吞吐为0.92，集成方计算吞吐为0.85
效率优化的手段：
1.encode端第一层lstm做8bit定点
2.maxengine-lite补齐一些边界操作
3.CTC端一遍lattice压缩
4.CTC端二遍取onebest替代nbest
继续效率优化，把性能追上来

## Slide 23
1.encode端第一层lstm做8bit定点：
  (a)为保证效果，与特征相接的lstm1原先采用全浮点计算
  (b)lstm1所在的encode-1的CPU占比最大
  (c)lstm1改为int8定点计算后，效果损失为相对2%，吞吐提升约40%
解决问题
2.maxengine-lite补齐一些边界操作：
  (a)组件中矩阵乘原先为32-1结构，对于维度为118*128的矩阵，采用3次32*128+22次1*128
  (b)补齐为32-16-8-1结构，对于维度为118*128的矩阵，采用3次32*128+1次16*128+6次1*128

## Slide 24
3.CTC端一遍lattice压缩：
  (a)为在解码后生成一遍lattice，会在解码路径上会缓存8个节点信息
  (b)对于长度为10的解码路径，生成的一遍lattice最多可能达到8的10次方条lattice路径
  (c)将缓存节点数由8改为2，最多可能达到的lattice路径数仅为2的10次方
解决问题
4. CTC端二遍取onebest替代nbest
  (a)二遍获取结果的nbest函数耗时较大，影响引擎的响应时间
  (b)由于获取结果后直接进行pk，用nbest与onebest进行pk对效果影响较小
  (c)采用getonbest替代getnbest后，效果不变，平均子句响应时间减少1200ms
CTC-LM
PK
ED-LM

## Slide 25
效率优化：
1.encode端第一层lstm做8bit定点
2.maxengine-lite补齐一些边界操作
3.CTC端一遍lattice压缩
4.CTC端二遍取onebest替代nbest
性能优化成果
测试结果：
1.吞吐由0.92提升至1.5
2.转写半小时 CPU：55度，pmic：52度
3.效果正常
4.长时间转写后，依然发烫
解决问题
继续降频大概率可满足需求

## Slide 26
继续降频，降频至1.1G、1G
锁频至1G
锁频至1.1G
降频至1.1G、1G，发热情况有更大改善
解决问题
长时间转写后，发热仍较严重

## Slide 27
新问题，omp线程数不符合线性加速比
猜测1：maxengine-lite中omp线程与解码线程发生抢占
猜测2：omp线程未分配到录音笔cpu的4个大核上
验证猜测：将omp线程绑到4个大核上
解决问题

## Slide 28
继续降频至0.9G，同时进行绑核验证
3大1大：将本地转写的所有线程绑定在4个大核
4大1小：将本地转写的所有线程绑定在4个大核、1个小核上
解决问题

## Slide 29
降频至0.9G，与上一代录音笔版本对比
解决问题
发热问题解决，收工了？

## Slide 30
测试反馈，降频0.9G机子凉了，效果也凉了
CPU频率过低导致前端丢音？
异常音频导致解码负载过大？
别的未知问题？
data-buff
本地转写
audio-write
setinput
分析后发现，10s的缓存buff满了
结论：还是转写的效率慢了
解决问题
问题：录音笔实测反馈：降频到0.9G后，出现丢音,升频后，效果正常

## Slide 31
继续效率优化
encode-lstm-unroll，吞吐进一步提升：
X方向，多帧一把处理
然而，这并没有什么用
解决问题

## Slide 32
升高cpu频率到1.2G？
集成后转写的cpu占用异常？
增大缓存数据的buff？
转写引擎的解码继续优化？
推动maxengine-lite进行优化？
推动训练员进行模型裁剪？
……
下一步，怎么办？
升频到1.2G后，效果正常，发热
cpu占用符合预期
缓存buff的可能最大无法确定
解码已经没有继续优化空间
组件已经没有继续优化空间
裁剪模型必然导致效果下降且短期无法实现
…..
解决问题
路，在何方？

## Slide 33
睿频
data-buff
audio-write
setinput
warning line
在data-buff设置警戒水位
转写过程中对data-buff进行水位监测
监测到水位达到警戒值，瞬间升频至1.2G，将data-buff中数据一把处理
data-buff中数据处理完后，降频至0.9G
解决问题

## Slide 34
最终测试结果
效果与云端实时差距在相对10%以内
发热几乎无感知，达到一次充电可转写5小时需求
解决问题

## Slide 35
总结

## Slide 36
总结
回顾用到的优化手段
降频
睿频
1.ctc解码与beamsearch解码并行
2.GEMM 16bit累和
3.ublstm unroll
4.encode端第一层lstm做8bit定点
5.maxengine-lite补齐一些边界操作
6.CTC端一遍lattice压缩
7.CTC端二遍取onebest替代nbest
8.encode lstm unroll
发热
效率不足
数据累积

## Slide 37
Thanks