## Slide 1: 从国产化看工作流程优化
科大讯飞股份有限公司
USTC iFlyTEK CO.,LTD.
报告人 ： 李华清
日期 ： 2020年9月

## Slide 2
1
概述
2
国产化相关
3
国产化工作及优化
目录 Contents
4
国产化流程优化总结

## Slide 3
概述
工作流程优化
国产化实现
国产化
Atlas C3X架构
寒武纪 架构
Atlas300 政法OCR已上线
MLU270 听写2s集群已上线
MLU270 OCR ED开发中
MLU270 Transformer阶段完成
Atlas300 小语种安全已上线
MLU220 X光机开发中
进展
代码开发
模型适配流程
多团队协同，上下游 调整和验证耗时长
任务较相似，容易出现细节问题。
流程较复杂，出现问题难排查和回溯
耗时长步骤（例如一致性对比）

## Slide 4
国产化相关—背景
中美贸易战
含美国技术的计算卡加速平台如Nvidia平台无法正常使用
替代国产平台
华为
寒武纪
Atlas300
MLU270
加速了现有业务的迁移速度
通用推理引擎支持国产化平台和统一调度接口
降低了国产化平台的使用难度
业务引擎和研究员可以专注算法研发和引擎调度设计

## Slide 5
国产化相关—加速卡
Atlas 300 AI加速卡
海思Ascend 310 AI处理器
16x
芯片内置2个AI core
标准的PCIe HHHL卡
配合主设备（X86、ARM等各种服务器）
可支持128位宽的LPDDR4X
4个
8GB设备内存
总带宽204.8GByte/s
TFLOPS | Atals300 | P4 | T4
fp32 | / | 5.5 | 8.1
fp16 | 8x4 | / | 65
int8 | 16x4 | 22 | 130
开发环境
C3X版本
C7X版本
仅支持caffe，tf框架，固定
支持单算子，图构建，灵活
12.8W
总32GB
总67W
H.264 H.265 JPEG PNG解码
12nm工艺

## Slide 6
国产化相关—加速卡
MLU 270
AI加速卡
16核AI处理器
16x
标准的PCIe
配合主设备（X86等各种服务器）
DDR4
16GB设备内存
总带宽102GByte/s
TFLOPS | MLU270 | P4 | T4
fp32 | / | 5.5 | 8.1
fp16 | / | / | 65
int8 | 128 | 22 | 130
int16 | 64 | / | /
int4 | 256 | / | 260
70W被动散热，150W主动散热
开发环境
支持单算子，图构建，灵活
集成到公版Mxnet, pytorch, tf框架
16nm工艺

## Slide 7
国产化相关—竞争对手
暂时没有任何一个开源框架支持国产化平台
开源框架
已知当前主要竞争对手均有布局国产化
已知案例：百度的小度音箱使用寒武纪加速卡；
BAT等互联网企业
通用推理引擎支持鲲鹏CPU，海光CPU，寒武纪加速卡，华为加速卡。部分引擎完成适配。
历程1：早期寒武纪MLU100发布时，通用推理引擎进行适配。联合图聆和语音识别组完成听写以及会议系统Demo搭建；
历程2：通用推理引擎基于Arm+华为Atlas平台早期版本适配，验证多个网络。部署在OCR和小语种引擎。
历程3：通用推理引擎基于Arm+华为Atlas平台新版本适配，验证多个网络。暂未部署。
历程4：通用推理引擎基于海光CPU+寒武纪MLU270适配，部署在听写引擎。在Transfomer，OCR实践。
讯飞现状

## Slide 8
国产化相关—技术现状
完成了对寒武纪平台MLU270,MLU100在X86平台（Intel，海光）适配；
完成了对华为平台Atlas300在X86平台（Intel）和ARM平台（鲲鹏）适配；
当前硬件支持
当前网络结构支持
针对当前不支持的RNN结构网络和较为复杂的ED结构网络进行支持；
针对当前不支持的变长输入进行支持；
未来计划
类型 | 人脸 | OCR | 语音 | NLP | 通用
寒武纪平台 | 人脸分类、 识别等网络 | PSE网络 | 听写、转写引擎等非ED网络 | Transformer翻译ED引擎 | 常见的CNN网络
华为平台 | 普通人脸、 识别网络 | PSE,CTC等网络 | 听写、转写引擎等非ED网络 | 要素提取引擎Bert网络 | 常见的CNN网络

## Slide 9
国产化相关—加速卡信息
 | AI卡型号 | 计算能力 | 功耗 | 内存
国产AI加速卡 | MLU270(寒武纪) | 128T(int8) | 75w | 16GB
 | Atlas300(华为) | 64T(int8) | 67w | 32GB （4Chip分别8GB，独立）
Nvidia AI加速卡 | P4 | 22T(int8) | 75w | 8GB

## Slide 10
国产化相关—MLU270
网络前向耗时：MLU270和P4相当。
引擎响应延时：海光CPU+P4定长略高于Intel CPU+P4定长，远高于Intel CPU+P4变长。
听写网络HyperCNN
Chart: 听写网络前向耗时
| P4 | MLU270
Forward耗时(ms) | 62 | 61
Chart: 听写引擎响应时间
| intel+P4 变长 | intel+P4 2048定长 | intel+P4 4096定长 | 海光+MLU270 4096定长
响应延时(ms) | 92 | 118 | 203 | 220

## Slide 11
国产化相关—Atlas300老版本
整体吞吐：
整体网络（含多个模型）Atlas是P4的78%
其中Atlas定长，P4变长。
政法OCR国产化项目
整体吞吐：
转写引擎（含转写模型）Atlas是P4的92%
其中Atlas定长，P4变长
声纹引擎（含声纹模型）Atlas是P4的134%
其中Atlas，P4均定长
小语种国产化替代
Chart: OCR引擎整体吞吐
| P4双卡 | Atlas双卡
双卡吞吐(W张/h) | 4.5 | 3.5
Chart: 小语种引擎整体吞吐
| 转写吞吐(倍数) | 声纹吞吐(倍数)
P4 | 134 | 3076
Atlas | 123 | 4111
Chart: OCR较耗时模型定长吞吐比
| Atlas/P4
PSE | 0.94
CTC(ms) | 1.4
SSD | 3.3

## Slide 12
国产化相关—Atlas300 新版本
Atlas吞吐超过P4 fp32-int8
Bert
Atlas吞吐超过P4 fp32-int8
语音组模型
Atlas吞吐超过P4 fp32
OCR模型
Chart: 
| P4 fp32 | P4 fp32-int8 | Atlas 1Chip(共4个)
耗时(ms) | 60 | 22 | 39
Chart: 
| HyperCNN耗时(ms) | GatedCNN耗时(ms)
P4 fp32 | 28 | 403
P4 fp32-int8 | 9.6 | 128
Atlas 1Chip(共4个) | 20 | 274
Chart: 
| CTC(ms) | PSE(ms)
P4-fp32 | 15 | 123
Atlas 1Chip(共4个) | 40 | 200
综合以下测试结果，目前Atlas300平台的总体吞吐性能为P4的两倍

## Slide 13
国产化相关—相关历程
Intel CPU+寒武纪MLU100会议系统Demo演示
2019.12
Intel CPU+寒武纪MLU100听见Demo演示
2019.11
华为鲲鹏+Atlas300 OCR政法项目上线
2020.02
华为鲲鹏+Atlas300 小语种项目上线
2020.03
Intel CPU+寒武纪MLU270 Transfomer开发
2020.06
海光 CPU+寒武纪MLU270
2s集群上线
2020.07

## Slide 14
1
概述
2
国产化相关
3
国产化工作及优化
目录 Contents
4
国产化流程优化总结

## Slide 15
国产化工作—Atlas300老版本
工作流程
开发
工作内容
Atlas C3X架构
OCR
解决多实例多线程调用出现的问题
模型转换，优化及一致性验证
类lite接口封装，未集成到lite
效率优化，aipp
小语种
司法认知
网络验证
PSE
CTC
SSD
HW
内核技术部负责
集成组负责
华为负责
Resnet34
TransnetX
Bert
热点优化
等
新接口已通过subgraph集成到lite。

## Slide 16
国产化工作—Atlas300老版本
优化开发
Atlas tik加速
计算优化：切块，访存连续，使用硬件计算 UB->L1->L0 mmad
开发方式：python
访存优化：将多个op合并成1个，例如layer norm

## Slide 17
国产化工作—Atlas300老版本
OCR
小语种
司法认知
PSE
CTC
SSD
HW
内核技术部
OCR组
华为
内核技术部负责
小语种组负责
内核技术部负责
司法认知组负责
优化
验证，反馈
简单文档
简单文档
自行复现，调整，
验证，上线
Resnet34
TransnetX
Bert
专注引擎和模型
专注引擎和模型
复现，调整，验证，上线
解决引擎和模型，调整模型
耗时
模型多，效果验证，aipp优化其他优化
简单文档沟通，上下游快速复现，自行调整
多团队协同，
上下游调整和验证耗时
又要改
又要测

## Slide 18
国产化工作—MLU270
工作流程
开发
工作内容
Lite架构支持寒武纪
听写
流程串通
代码适配
将一个小网络使用bangc实现，特定优化，减少访存
翻译
X光机
HyperCNN
Transfomer
Faster rcnn
模型适配，一致性验证，测试集验证
集成验证
内核技术部负责
集成组负责
寒武纪负责
热点优化，复现
fp16输入输出等
GPU基线等
简单文档
简单文档

## Slide 19
国产化工作—MLU270
听写
fp32-int8
HyperCNN
效果问题
流程较复杂，出现问题难排查和回溯
文档简单纪录关键细节，关键节点存档。
fp16-int8
fp16-int8 opt
lite MLU270
相对dfmlp P4
lite P4
fp32-int8
差相对5%
差相对5%
差相对9%
差相对5%
效率问题
配置参数更换
mlu270 fp16-int8 opt组合到nextg版本，效率稳定
影响因素
lite
寒武纪库
后续一版本，效率波动大
清缓存操作
Vad绑核
代码
库
资源
工作目录
影响因素
lite
寒武纪库
原始模型及参数
网络计算 dropout
复现基线
cpu类型
原来是好的，
后面怎么不行了
定点很容易出问题，fp16很省事

## Slide 20
国产化工作—MLU270
通过python脚本等方式加速
耗时步骤优化
Lite MLU270耗时优化
又要
一致性对比了
头大
耗时长
CPU基线
原来一致性对比方式
MLU基线
修改json heads输出，
对比记录
600节点，log2次数也多
Dump每层输出，耗时久
现在 diff_checker
python工具
MLU基线
通过指定node名字 dump输出
通过node列表的start_index end_index step dump输出
输出numpy二进制对比一致性差异
CPU基线
方便使用，复现和记录

## Slide 21
国产化工作—MLU270
规范
1. 训练模型及基线 [浮点or定点]
2. 网络搭建（优化）
3. 网络运行及一致性（调试）
4. 测试集验证
任务较相似，容易出现类似细节问题。
Lite模型适配规范
HyperCNN
Transfomer
Faster rcnn
听写
翻译
X光机
enc6dec6
enc15dec6
浮点模型
量化模型
不同场景少量差异模型
将一致性对比脚本保留，随时复现。
修改heads复现较麻烦
记录关键过程
原来解决过的，给忘了

## Slide 22
1
概述
2
国产化相关
3
国产化工作及优化
目录 Contents
4
国产化流程优化总结

## Slide 23
国产化工作流程优化
流程
优化
规范
1. 训练模型及基线 [浮点or定点]
2. 网络搭建（优化）
3. 网络运行及一致性（调试）
4. 测试集验证
简单文档沟通，上下游快速复现，自行调整
多团队协同，
上下游调整和验证耗时
任务较相似，容易出现细节问题。
流程较复杂，出现问题难排查和回溯
Lite模型适配规范文档
(细节积累)
文档简单纪录关键细节，关键节点存档。
代码
git 分支 commit id
库
artifactor
资源
artifactor
git
工作目录
通过python脚本等方式加速
耗时长步骤
例子
例子
diff checker
例子
Atlas 实现
MLU 实现
新人较难上手
其他条线可参考
理想：文档->Web
可回溯

## Slide 24
谢谢